ОСНОВНЫЕ ТАРИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ КАРБЮРАТОРОВ ДААЗ ТИПА "СОЛЕКС"

| ÌМодель карбюратора | камера | 2108 | 21081 | 21083 | 21083-35* | 21083-61 | 21083-62 | 21051 | 21053 | 21053-62 | 21073 | 21412 | 21041-10 | 21041-31 | 21041-61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| параметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр диффузоров, мм | I | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 |
|  | II | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 26 | 26 | 26 |
| Диаметр смесительных камер, мм | I | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|  | II | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Маркировка топливных трубок | I | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD | ZD |
|  | II | ZC | ZC | ZC | ZC | ZC | ZC | ZC | ZC | ZC | ZC | ZC | ZC | ZC | ZC |
| Маркировка малых диффузоров | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 7 | № 7 | № 7 |
|  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 7 | № 7 | № 7 |
| Производительность главного топливного жиклера | I | 97,5 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 105 | 102,5 | 85 | 107,5 | 95 | 102,5 | 110 | 92,5 |
|  | II | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 100 | 100 | 100 | 110 | 115 | 97,5 | 117,5 | 95 | 120 | 115 | 120 |
| Производительность топливного жиклера актюатора главной дозирующей системы |  | нет | нет | нет | нет | 85 | 85 | нет | нет | 97,5 | нет | нет | нет | нет | 85 |
| Производительность главного воздушного жиклера | I | 165 | 165 | 165 | 155 | 165 | 165 | 150 | 150 | 165 | 150 | 160 | 135 | 165 | 165 |
|  | II | 125 | 135 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | 135 | 135 | 135 | 100 | 155 | 135 | 135 |
| Производительности топливного жиклера холостого хода |  | 42 | 40 | 40 | 41 | 40 | 50 | 40 | 39 | 52 | 39-44 | 35-41 | 40 | 60 | 60 |
| Производительность воздушного жиклера холостого хода |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 140 | 140 |  | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Производительность топливного жиклера переходной системы вторичной камеры |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 |
| Производительность воздушного жиклера переходной системы вторичной камеры |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 |  | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Производительность топливного жиклера эконостата |  | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  |  |
| Диаметр эмульсионного жимлера эконостата, мм |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 2,35 |  |  |
| Производительность топливного жиклера экономайзера |  | 40 | 40 | 40 | 40 | нет | нет | 40 | 40 | нет | 40 | 60 | 60 | 60 | нет |
| Усилие сжатия пружины экономайзера при длине 9,5ммì, Н |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр распылителя ускорительного насоса, мм/100 | I | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 |  | 45 | 35 | 40 | 40 | 40 |
|  | II | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | íåò | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Производительность ускорительного насоса, см3/10ходов |  | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11,5 | 14 | 14 | 14 |
| Маркировка кулачка ускорительного насоса |  | № 7 | № 7 | № 7 | № 7 | № 7 | № 7 | № 4 | № 4 |  |  |  | № 4 | № 4 | № 4 |
| Пусковой зазор воздушной заслонки, мм: |  | 3,0 | 2,7 | 2,5 |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
| 1-я ступень |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-я ступень |  |  |  |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка рычага управления воздушной заслонкой |  |  |  |  | нет | нет | нет | № 7 | № 7 | нет |  |  | № 9 | нет | нет |
| Пусковой зазор дроссельной заслонки, мм |  | 0, | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |  | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Диаметр отверстия вентиляции картера, мм |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр жиклера игольчатого клапана, мм |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | нет | 1,8 | 1,8 | нет | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | нет |
| Диаметр отверстия перепуска топлива в бак, мм |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | нет | нет | 0,7 |  | нет | нет | 0,7 | 0,7 |
| Управление пусковым устройством |  | ручное | ручное | ручное | п/авт | п/авт | п/авт | ручное | ручное | п/авт | ручное | ручное | ручное | п/авт | п/авт |
| Наличие штуцера вентиляции поплавковой камеры |  | нет | нет | нет | нет | есть | есть | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наличие штуцера для подключения вакуумного автомата прерывателя-распределителя |  | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет | нет |
| Наличие штуцера отбора вакуума из задроссельного пространства |  | нет |  |  | есть | нет | есть | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет |
| Наличие штуцера управления рециркуляцией отработанных газов |  |  |  |  | есть | есть | есть | нет | нет | есть | есть | нет | нет | нет | нет |
| Диаметр лтверстия вакуум-корректора, мм |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | есть | нет | нет | нет |