Влияние отдельных элементов главной дозирующей системы на состав топливовоздушной смеси показано на рисунке.

|  | 0 -══ при исходных дозирующих элементах; 1,2 - соответственно при увеличенном и уменьшенном диаметрах топливного жиклера 3,4 - соответственно при увеличенном и уменьшенном диаметрах воздушного жиклера 5,6 - соответственно при увеличенных и уменьшенных отверстиях эмульсионной трубки |
| --- | --- |

Кроме топливного и воздушного жиклеров на характеристики главной дозирующей системы влияют также расположение и размеры отверстий эмульсионной трубки: длина, диаметр и расположение топливных и эмульсионных каналов особенно канала идущего из эмульсионного колодца в распылитель, а также дозирующие элементы системы холостого хода. На режимах больших нагрузок, когда в диффузоре возрастает, а в задроссельном пространстве уменьшается, воздух через систему холостого хода попадает в главную дозирующую систему, вызывая обеднение смеси. Как следует из рисунка изменение пропускной способности топливного жиклера приводит к соответствующему пропорциональному увеличению или уменьшению расхода топлива (кривые 0, 1, 2). Изменение диаметра воздушного жиклера почти не влияет на состав смеси при малых расходах воздуха. По мере увеличения расхода воздуха функция воздушного жиклера резко возрастает. Изменение размеров отверстий в эмульсионной трубке влияет главным образом при малом расходе воздуха и практически не сказывается при полных нагрузках.

Последовательность операций по корректировке регулировок каждой из дозирующих систем:

- подбирается регулировка главной дозирующей системы на средних нагрузках;

- уточняется регулировка системы холостого хода и переходной системы на минимальной нагрузке;

- производится доводка регулировок карбюратора на высоких нагрузках.

Перед проведением доводочных набор нужно определить пропускную способность жиклеров карбюратора и заготовить несколько топливных и воздушных жиклеров главной дозирующей системы с меньшей пропускной способностью, отличающейся примерно на 5%. Если нет готовых жиклеров с необходимой пропускной способностью, они могут быть изготовлены из других жиклеров путем рассверливания отверстия и снятия фасок с кромок с последующей доводкой до заданной пропускной способности разверткой.

| Диаметр жиклера, мм | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропускная способность см3/мин | 44 | 63 | 84 | 110 | 143 | 180 | 225 | 267 | 315 | 365 | 417 | 472 | 530 | 594 |

В дорожных условиях жиклеры главной дозирующей системы карбюратора подбираются в следующей последовательности: