Устройство распылителя.

Длина зависит от фантазии мне хватило 1200 мм для всех машин что обрабатывались.

- Жиклер холостого хода от карбона (но лучше из ремкомплекта) тот что стоит в электромагнитном клапане.

- Пайка делается после сборки.

- Трубочка тонкая медная трубка (я брал от холодильника).

- Просто медная трубка.

- Пластиковая трубка (используется на дизелях в качестве обратки) я нашел в магазине в меру упругая (проще засавывать) в меру гнется.

- Малая трубка пластиковая трубка (я брал от старого гидрокорректора ВАЗ 2105).

Далее переделка жиклера (1) делается 4 пропила 8 ножовкой под углом ~30 ¤ дырки 7 родные. Возможно потребуется напаять припоем внешний диаметр под трубку 5 (мне не понадобилось).

Сборка.

- Малая трубка 6 одевается на жиклер 1 и на тонкую медную трубку 2, все это вводится в большую пластиковую трубку 5. После жиклер 1 втыкается в большую пластиковую трубку 5 (при необходимости фиксируется мне повезло не потребовалось) , c обратной стороны надеваем большую медную трубку 4 на пластиковую 5 и одновременно в отверстие пропускаем тонкую медную трубку 3… все пропаиваем 2.

Работа.

В трубку 3 подается то что хотим распылить под давлением , у меня бачек от садового распылителя с качком , но можно в бачек подавать давление и от компрессора (вязкость любую если пролезит).

В трубку 4 сжатый воздух , факел регулируется давлением.

На обеих трубках можно поставить стоит по маленькому крану что бы регулировать подачу.

Также этим распылителем я продуваю перед обработкой скрытые полости просто воздухом и одновременно сушу.