Электробензонасос, установленный в баке, подает топливо через

магистральный топливный фильтр и шланги подачи топлива на рампу

форсунок.

Встроенный в электробезонасос регулятор давления топлива

поддерживает постоянный перепад давления между впускной трубой

и нагнетающей магистралью рампы. Давление топлива, подаваемого

на форсунки, находится в пределах 364...400 кПа при включенном за-

жигании и неработающем двигателе.