На "классические" движки 03 и 06 при штатной установке БСЗ устанавливается
распределитель зажигания 38.3706. Между тем, во многих магазинах под видом
"классического" продается другой распределитель, "нивский", который имеет
маркировку 3810.3706 (более того, в нашем же ФАКе есть рекомендация
устанавливать именно нивский). Но это совсем другой трамблер. Он предназначен
для установки на "нивский" двигатель объемом 1.7 литра, который имеет степень
сжатия 9.2 против 8.5 у "классических" двигателей. Соответственно, этот
трамблер имеет другие характеристики центробежного и вакуумного регуляторов
опережения зажигания. Характеристики "классического" трамблера

а характеристики "нивского"

Видно во-первых, что максимальное опережение УОЗ центробежным
регулятором "нивского" трамблера меньше: 23 градуса по коленвалу (11.5
градуса по трамблеру) против 31 градуса по коленвалу (15.5 градуса по
трамблеру) у "классического". Во-вторых, максимальное опережение, задаваемое
вакуумным регулятором на "нивском" трамблере составляет 18 градусов по
коленвалу (9 градусов по трамблеру), а на "классическом" - 12 градусов по
коленвалу (6 градусов по трамблеру). (Как я понимаю, это связано именно с
повышенной степенью сжатия движка 1.7.) Если "нивский" распределитель
поставить на "классический" двигатель, то он (двигатель) будет работать в
неправильном режиме. Например, при разгоне с тапкой в пол, когда вакуумник
почти не будет давать опережения зажигания (поскольку дроссельная заслонка
полностью открыта, а обороты еще не успели сильно вырасти), то опережение,
которое дает центробежный регулятор "нивского" трамблера, будет меньше, чем у
"классического", в результате чего разгон будет более вялым, как при позднем
зажигании.

Теперь о том, почему имеются такие различия в характеристиках. Когда я
разобрал ЦБ регуляторы от "контактного" трамблера (у бесконтактного трамблера
все размеры и характеристики должны совпадать с характеристиками
"контактного") и от бесконтактного 3810.3706 (это "нивский") и сравнил их, то
заметил некоторую разницу. Главным образом она в состоит следующем: в первом
длина прорези в пластине-основании ЦБ регулятора (в которой ходит штырь от
вала трамблера) составляет 7.3мм, а во втором - 6.3мм. Кроме того, в "нивском"
одна пружинка (та, которая постоянно натянута) сделана из проволоки более
толстой, чем соответствующая "классическая" (и соответственно, имеет другую
жесткость). Сами грузики и валики распределителей абсолютно одинаковы.
Наконец, вакуумник. Максимальное опережение, задаваемое вакуумником,
определяется тем, насколько глубоко утоплена "пимпочка" на нем (не знаю, как
это сказать по-научному; если верить рисункам в мануале, то раньше на
вакуумнике был регулировочный винт, и его можно было регулировать
самостоятельно, сейчас же от этого винта отказались). На "нивском" трамблере
она вдавлена чуток слабее, чем на "классическом".

Лирическое отступление. Заезжал я в трамблерную палатку в ЮП и спросил у
мужичка, что он думает на этот счет. Он ответил, что уже давно к ним не
завозили трамблеры 38.3706 (которые полагаются в штатной БСЗ на классике), и
они продают на классику нивские 3810.3706, у которых как раз максимальное
опережение меньше, чем нужно. Единственное, что он делает при продаже этих
трамблеров для установки на классику - он немного подгибает стойки пружинок,
чтобы приблизить характеристику "нивского" трамблера к "классической". Еще он
сказал, что после этих подгибаний трамблер "настраивается нормально". На мой
недоуменный вопрос, как же так, ведь на 5000 отставание центробежника
составляет 8 градусов, он ничего ответить не смог.

Вывод. Если ездить спокойно и не слишком быстро, то вполне можно
использовать "нивские" трамблеры (чуток подогнув стойки крепления пружинок) -
наличие ограничения не будет сказываться. (Нужно только поставить зажигание
чуток пораньше.) Если же раскручивать движок как следует, то желательно
произвести некоторую переделку, чтобы устранить отличия "нивского" трамблера
от "классического".

Таких различий три. Первое отличие не страшное - одна пружинка (та, которая
постоянно натянута) сделана из проволоки более толстой, чем соответствующая
"классическая". Ее можно заменить, сняв, например, с "контактного" трамблера
или взяв из ремкомплекта к "контактному" трамблеру.

Второе отличие более существенное - диапазон увеличения УОЗ центробежным
регулятором. Оно устраняется так. В пластине ЦБ регулятора есть прорезь,
которая ограничивает это самое максимальное опережение зажигания. В
"классическом" трамблере она имеет длину 7.3мм, а в нивском - 6.3мм. Ее по
идее нужно удлинить на миллиметр. Я на своем так и сделал. (Только нужно
правильно определить, в какую сторону точить. :-))))

И наконец, вакуумник. По идее нужно пимпочку на нем немного утопить. При этом
правильность желательно проверить на стенде. Я же снял просто вакуумник со
старого контактного трамблера и поставил.

Замечание 1. Строго говоря, это все относится к трамблерам производства АТЭ-2.
Как обстоит дело с трамблерами других заводов, какие у них там размеры деталей
и все прочее, я не знаю, но по идее все должно быть примерно таким же.

Замечание 2. Выше речь шла о распределителях зажигания для двигателей 03 и 06,
в который валик длинный. Что же касается распределителей зажигания для
двигателей 01, 011, 05, у которых валик короткий, то, насколько я знаю, тут
путаница невозможна (поскольку нет двигателей с более высокой степенью сжатия,
на которые устанавливался бы трамблер с коротким валиком). На них должен
ставиться трамблер 38.3706-01. А поскольку он заведомо "классический", то он
имеет все нужные характеристики. В принципе, если в продаже нет
распределителей 38.3706 для установки на 03-06 движки, а есть только нивские
распределители и распределители 38.3706-01 с коротким валом, то можно купить
"копеечный" распределитель с коротким валом и поставить туда длинный вал - они
взаимозаменяемы (правда, для этого придется разбирать трамблер, но ведь мы не
боимся трудностей! :-))))).

Удачи !!!