### Как правильно измерить компрессию?

Слово признанному профессионалу, кандидату технических наук, директору фирмы «АБ-Инжиниринг» А. Хрулеву:
При измерениях компрессии надо соблюдать следующие правила. Двигатель должен быть «теплым». Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры; необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером. Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер – исправен.
Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты.

Дефекты и неисправности бензинового двигателя, выявляемые измерением компрессии:

| Неисправность | Признаки неисправности | Величина компрессии, МПа |
| --- | --- | --- |
|  |  | Полностью открытая дроссельная заслонка | Закрытая заслонка |
| Неисправности нет (норма) | - | 1,0-1,2 | 0,6-0,8 |
| Трещина в перемычке поршня | Синий дым выхлопа, большое давление в картере | 0,6-0,8 | 0,3-0,4 |
| Прогар поршня | То же, цилиндр не работает на холостом ходу | 0-0,5 | 0-0,1 |
| Прогар клапана | Цилиндр не работает на холостом ходу и малых нагрузках | 0,1-0,4 | 0 |
| Деформация клапана | То же | 0,3-0,7 | 0-0,2 |
| Залегание колец в клапанах поршня | То же с синим дымом выхлопа, большим давлением в картере | 0,2-0,4 | 0-0,2 |
| Задир на поверхности цилиндра | То же, возможна не вполне устойчивая работа цилиндра | 0,2-0,8 | 0,1-0,4 |
| Переобогащение смеси | Затруднен запуск, черный дым выхлопа | 0,5-0,8 | 0,3-0,4 |
| «Зависание» клапана | Цилиндр не работает на холостом ходу | 0,5-0,8 | 0,1-0,3 |
| Дефект профиля кулачка распределительного вала | То же | 0,7-0,8 | 0,1-0,3 |
| Естественный износ поршневых колец и цилиндров | Повышенный расход масла | 0,6-0,9 | 0,4-0,6 |
| Повышенное количество нагара в камере сгорания в сочетании с изношенными маслоотражательными колпачками и/или маслосъемными кольцами | Повышенный расход масла, синий дым выхлопа | 1,3-1,6 | 1,0-1,4 |