Ответ на запрос издания kolesa.ru

Будут ли учитываться 209 пожеланий клуба niva4x4.ru, по которым в 2014 году состоялось несколько совещаний с участием членов клуба и представителей завода? В частности, будут ли внедряться:

- новый ступичный узел

- индикация ошибок ЭБУ

- иные штатные шины?

Алексей Ермолов: Мои комментарии обозначены зеленым цветом.

Сообщаем, что список замечаний Клуба на АВТОВАЗеимеется.

Мы крайне ценим участие Клуба и очень благодарны активистам за живой отклик. Все замечания взяты на рассмотрение при создании нового поколения вазовского полноприводника. Что касается текущего поколения автомобиля, то самым главным внедрением последних месяцев стал кондиционер. Понимая, что многие клиенты эксплуатируют автомобиль в городе, мы предложили и другие «городские» опции, сконцентрировав их в LADA 4х4 Urban: электростеклоподъемники, обогрев сидений и зеркал, литые диски колес.

Эти  пожелания относились ко всем Нивам, об Lada 4x4 Urban тогда и речи не было.

Были и другие улучшения. Вот их перечень:

- Применение катафарезного и полиэфирного грунта в технологии окраски кузова. Сделано задолго до наших замечаний. Не могу удержаться от поправки: катафОрез, катафОрезный грунт.

- Применение атермальных стекол. Сделано задолго до наших замечаний.

- Применение конструкции карданных валов с шарнирами равных угловых скоростей. Это позволило кардинально снизить шум и вибрации карданных валов при движении. Сделано задолго до наших замечаний.

- Применение дверных ручек, окрашенных в черный цвет. У нас не было такого пожелания.

- Введение функции ДХО (дневных ходовых огней). Сделано задолго до наших замечаний.

- Введение опции подогрева передних сидений. Такое пожелание было и относилось ко всем нивам, а не только к Urban/

- Применение двухструйных жиклеров омывателя лобового стекла. Это позволило поднять эффективность омывателя. Сделано задолго до наших замечаний.

- Увеличена длина щеток стеклоочистителя, с 330 до 410 мм, что увеличило зону очистки лобового стекла. Да, это пожелание было.

- Применена металлокордовая оболочка троса привода открывания капота, что повысило надежность привода. Да, это пожелание было.

Резюме по реализованным замечаниям и предложениям.

Перечислено 9 пунктов плюс абзац про Urban. Из них:

- 5 пунктов были сделаны до получения наших замечаний и к нашим предложениям отношения не имеют; все это уже есть в моей последней Ниве, выпущенной в сентябре 2013 года;

- пункты без номеров в первом абзаце и один пункт в перечне о предложениях, реализованных в модификации Urban относились ко всем Нивам, а не только к указанной модификации;

- 1 пункт – черные ручки дверей – к нашим предложениям не имеет никакого отношения;

- неясен пункт о подогреве сидений; он упомянут в абзаце про Urban и повторен под номером 6 в перечне, но у меня нет информации, что подогревом сидений теперь снабжены все Нивы.

- последние 2 пункта – это да, реализованы наши предложения, это щетки стеклоочистителя лобового стекла и трос капота.

Буду честен и подскажу, что есть еще один реализованный пункт наших предложений, о котором забыли составители списка. Завод перевернул резиновую накладку переднего бампера. Теперь передний государственный номерной знак не уменьшает передний свес кузова и тем самым не нарушает требования Государственного стандарта (ГОСТ Р 50577-93, если не ошибаюсь).

Итого, за 12 месяцев (с конца марта 2014 года) из 209 наших пунктов реализовано 3 (три). Для реализации всех наших предложений и пожеланий такими темпами потребуется всего-то ничего: 836 месяцев или 70 лет. Заводу есть, чем похвастаться!

Мероприятия, запланированные на 2015-2016 годы:

- Перенос точки крепления катушек задних ремней безопасности, применение новых ремней. Это позволит исключить дребезжание катушки и заедание ремня.

- Применение новой конструкции ограничителя с двумя положениями. Это исключит заедания при опускании бокового стекла и устранит стук при манипуляции дверьми.

- На двери задка планируется внедрить новую литую обивку. Это позволит устранить дребезг и натиры на обивке.

- Предусмотрено изменение ступичного узла по типу переднеприводных автомобилей. Это избавит автомобиль от увеличенного осевого зазора в ступичных подшипниках, необходимости регулировки каждые 5000-10000 км.

- Применение современных пружинных хомутов на шлангах системы охлаждения устранит такое нарекание, как негерметичностьсистемы из-за неравномерного обжатия шлангов и их подрезки кромкой хомута.

- Планируется изготовление нового потока штампов наружной панели боковины. Это стабилизирует кузовные зазоры и снизит усилие закрывания двери.

- Изменение режимов балансировкипромежуточного карданного вала, а также муфты 2123. Это снизит вибрации в трансмиссии.

- Применение модуля гидропривода сцепления с целью повышения надежности и устранения течевых дефектов.

- Распространение системы крепления детских сидений «ISOFIX» на пятидвернуюLADA 4х4.

- Распространение опции ABS на пятидвернуюLADA 4х4.

И так далее. О некоторых интересных внедрениях мы расскажем позже – в том числе в ходе встречи с представителями Клуба, которую планируется провести в мае-июне.

Что касается штатных шин, то напомним, что любой новый автомобиль, неважно какой он марки, комплектуется стандартными покрышками, в т.ч. всесезонными. При этом клиент волен в процессе покупки поставить шины, наибольшим образом подходящие для сезона или его личных условий эксплуатации.

С наилучшими пожеланиями,

команда проекта LADA 4х4

дирекция по связям с общественностью ОАО «АВТОВАЗ»

Резюме по мероприятиям, запланированным на 2015-2016 годы.

Пунктов 1, 2, 3, 7, 8 нет в наших пожеланиях, но реализация их только приветствуется!

Сразу бросается в глаза, что ничего нет о новом двигателе, ни слова о какой-либо модернизации электрики, об индикации кодов ошибок контроллера. Испытанный год назад ступичный узел только-только запланирован к внедрению. Смертельно опасные зимой шины по-прежнему будут устанавливаться на Ниву и летом, и зимой. И опять повторена позорная добавка, что клиент  сам должен озаботиться выбором резины. Продолжу ее: если не убьется по дороге из салона в шиномонтаж…

Это что – действительно на ВАЗе считается модернизацией??? Более подходящее слово – ПРОФАНАЦИЯ!!!

С наилучшими пожеланиями, Ермолов Алексей, администратор клуба www.niva4x4.ru.