Коническая передача (рисунок 3). Из всех типов конических главных передач наиболее распространена передача со спиральным, в большинстве случаев круговым зубом, выполненным по дуге окружности, диаметр которой определяется диаметром резцовой головки.

Рисунок 3-схема конической главной передачи

Коническая главная передача с круговым зубом впервые была применена в 1913 г. с целью уменьшения размеров, снижения высоты пола, а следовательно, центра масс легкового автомобиля и увеличения прочности зубьев главной передачи.

Передаточное число конической передачи . Число зубьев колеса . Число зубьев шестерни. Здесь — начальный диаметр колеса; dw — начальный диаметр шестерни;  — нормальный модуль; — углы наклона зубьев соответственно шестерни и колеса.

Углом наклона зуба является угол между образующей начального конуса и касательной к зубу в точке пересечения с этой образующей. Так как нормальные модули и углы наклона зубьев у шестерни и колеса одинаковы (), то

Размеры главной передачи с круговыми зубьями меньше, так как меньше диаметр шестерни. Число ее зубьев может быть доведено до =5...6, Применяемый в этих передачах угол наклона =30... 40° позволят повысить число зубьев, одновременно находящихся в зацеплении, по сравнению с этим параметром прямозубых передач. Это обеспечивает снижение давления и динамических нагрузок на зуб, а также повышение износостойкости.

Для улучшения приработки зубьев число зубьев колеса и шестерни не кратно, поэтому передаточное число всех типов главных передач выражается не целым числом.

Зубья шестерни всегда имеют левое направление спирали, хотя при этом складываются осевые силы от угла конуса и от угла спирали зуба, Это делается для того, чтобы не было ввинчивания шестерни на передачах переднего хода, что может быть причиной ее заклинивания. В эксплуатации наблюдаются случаи заклинивания шестерни при заднем ходе, когда подшипники недостаточно затянуты.

При неправильной начальной установке зубчатых колес главной передачи или при неправильной регулировке возможна концентрация напряжений у краев зубьев, что является причиной повышения уровня шума и приводит к нагреванию, ускорению изнашивания и даже поломке зубьев. В конической главной передаче с круговым зубом для уменьшения влияния точности зацепления радиус кривизны зуба шестерни выполняется несколько меньшим радиуса кривизны зуба колеса  (локальный контакт).

КПД конической передачи с круговым зубом находится в пределах 0,97... 0,98.

Гипоидная главная передача (рисунок 4). Стремление снизить центр масс легковых автомобилей привело к созданию в 1925 г. гипоидной главной передачи, В начале эта передача применялась только на легковых автомобилях. Затем, когда выяснились прочие достоинства гипоидной пердачи, ее стали широко использовать и на грузовых автомобилях.

В отличие от конической передачи в гипоидной оси зубчатых колес не пересекаются, а перекрещиваются. Начальными поверхностями гипоидной пары являются поверхности гиперболоидов вращения (рисунок 5, а). При этом ось шестерни получает смещение Е относительно оси колеса. Смещение может быть нижним, как на рисунке, и верхним. Шестерню смещают вверх на многоосных автомобилях для того, чтобы вал шестерни выполнить проходным, а на переднеприводных автомобилях — по условиям компоновки. Во избежание заклинивания при движении на передачах переднего хода в гипоидной передаче при нижнем смещении, так же как и в конических, зубья шестерни имеют левое направление спирали, а при верхнем смещении — правое. При этом осевая сила направлена к основанию конуса.

а-поверхности гиперболоида вращения; б-схема; в-конструкция (ГАЗ-3102); 1-шестерня; 2-колесо; 3-дифференциал

Рисунок 5-Гипоидная главная передача

Передаточное число гипоидной передачи (при обозначениях, аналогичных принятым для конической передачи)

Так как угол спирали для шестерни больше, чем для колеса, и тем больше, чем больше гипоидное смещение Е, то . Отношение, обычно =1,2...1,5 (большие значения , — для главных передач легковых автомобилей, меньшие — для грузовых); = 45.,.50°, = 20...30°.

Следует учитывать, что увеличение угла спирали приводит к повышению осевых нагрузок.

Передаточное число гипоидной пары может быть выражено как отношение моментов на колесе  и шестерне  (рисунок 6):

где     и   — окружные   силы   соответственно на шестерне и колесе.

Рисунок 6-Схема сил, действующих на зубья гипоидной пары

Так как нормальные силы , действующие на зубья шестерни и колеса, равны, а углы спирали разные, то окружные силы имеют следующие значения:

Отсюда

Передаточные числа одинарных конических и гипоидных передач обычно выбирают в пределах: для легковых автомобилей =3,5...4,5, для грузовых автомобилей и автобусов =5...7.

Характеристики гипоидных пар главных передач отечественных автомобилей приведены ниже.

|  | Е,мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Все модели ВАЗ | 31,75 |  |  |
| ГАЗ-3102 | 39,7 |  |  |
| ГАЗ-13 | 42 |  |  |
| ГАЗ-53А | 32 |  |  |
| ЗИЛ-133Г | 36 |  |  |

Основными достоинствами, обеспечивающими широкое распространение гипоидной передачи, являются ее большая по сравнению с конической прочность и бесшумность. Повышение прочности гипоидной передачи обусловлено увеличением среднего диаметра шестерни. Так, при одинаковых передаточном числе и диаметре колеса начальный диаметр шестерни гипоидной передачи в  раз больше начального диаметра шестерни конической передачи:

При увеличении диаметра шестерни повышается прочность зуба, так как при этом больше шаг по нормали, а, следовательно, и толщина зуба (примерно на 10...15%). Чем больше угол спирали, тем длиннее зуб и больше число зубьев, одновременно находящихся в зацеплении, по сравнению с конической передачей (примерно в 1,5 раза). Все это обусловливает снижение усилия, действующего на зуб, и обеспечивает высокую плавность зацепления. Кроме того, гипоидные зубчатые колеса имеют в несколько раз большее сопротивление усталости по сравнению с коническими. Перечисленные достоинства позволяют выполнить гипоидную передачу малогабаритной, а также применять ее вместо двойной на грузовых автомобилях (ЗИЛ-133Г, ЗИЛ-433100).

КПД гипоидной передачи можно найти по формуле

где    = 0,05...0,1 —коэффициент   трения между зубьями.

КПД гипоидной передачи несколько ниже КПД конической и составляет примерно 0,96...0,97, что связано с наличием наряду с поперечным продольного скольжения зубьев со скоростью

где — окружная скорость шестерни.

Наличие скольжения определяет весьма высокое сопротивление усталости гипоидной пары. Усталостнее выкрашивание (питтипг) конических пар наблюдается в зоне чистого качении, т. е. у полюса зацепления. В гипоидных парах чистое качение отсутствует, для них характерно скольжение при высоком давлении, в связи, с чем необходимо применять специальное гипоидное масло, наличие специальных присадок в котором препятствует разрушению масляной пленки.