Таблица 1

ДАВЛЕНИЕ  ВОЗДУХА  В  ШИНАХ

| Размерность шин с индексами грузо- подъёмности и скорости* | Размерность колёс | Давление воздуха в шинах МПа (кгс/см2) |
| --- | --- | --- |
|  | ширина обода | вылет обода, (ЕТ)**, мм | передние колёса | задние колёса |
| Устанавливается производителем |
| 175 – 16/6,95 – 16 85Р | 5J*** | 58*** | 0,18 (1,8) | 0,17 (1,7) |
| 175/80R16 88Q |  |  | 0,21 (2,1) | 0,19 (1,9) |
| 185/75R16 88Q, S |  |  | 0,21 (2,1) | 0,19 (1,9) |
| Допускается устанавливать в эксплуатации |
| 195/70R15 92Q, T | 5 1/2J, 6J | 45 | 0,19 (1,9) |
| 205/70R15 95Q, S, T | 6J, 6 1/2J | 35 | 0,19 (1,9) |

* Индексы скорости: Р – до 150км/ч, Q – до 160км/ч, S – до 180км/ч, Т – до 190км/ч

Индексы грузоподъёмности: 85 – 515кг, 88 – 560кг, 92 – 630кг, 95 – 690кг

** Вылет обода (ЕТ) – расстояние от привалочной плоскости диска до середины обода.

*** В эксплуатации допускается установка колёс с шириной обода 5 1/2J и вылетом

обода 48 – 58мм.

Допускается применение зимних шин (M+S) вышеуказанных размерностей и

индексом Q с соответствующим ограничением максимальной скорости

автомобиля (до 160км/ч).