Уточняющие вопросы по «Справке о состоянии работ…» от 23.10.16

1.Борьба с коррозией 

1.1. Сварные швы, стыки (видовые - крыша, порог, крыло). Окончательную проверку проходят два решения:  1) подштамповка с мастикой 2) использование защитной пленки, наклеивающейся на сварной шов до покраски. 
Изготовлены прототипы для ресурсных испытаний. Старт испытаний 26.10.2015 Длительность испытаний 8 месяцев. 

Вопрос: Во время поездки на ВАЗ нам была названа причина возникновения коррозии в швах стоек/крыши - неровные края панелей, из-за чего при стыковке образуются полости, в которых появляется конденсат. Проводятся ли какие нибудь работы со штампами для устранения неровных краев? Если для устранения полостей применяется мастика, то какой у нее расчетный срок службы? 

1.2. Катафорезное покрытие. Проведен анализ технологического процесса нанесения катафарезного грунта. Разработан план мероприятий по устранению выявленных замечаний и недостатков. Мероприятия будут реализованы во время остановки производства с 27.07 по 17.08.2015 (во время корпоративного отпуска) 
Мероприятия реализованы, кузов на испытаниях до 10.11.2015 

Вопрос:  1 Уточните какие именно мероприятия разрабатывались  и применены. 
Вопрос:  2 В ответе от 24.07 про оцинковку кузова вы писали: "На АВТОВАЗе вопрос цинкования кузова ЛАДА 4х4 не обсуждался. "  Технология цинкования неокрашенного кузова или некоторых деталей кузова применяется АвтоВАЗом со времен выпуска ВАЗ 2109. применяется и сейчас, в частности для кузовов Гранты и Калины. Есть ли какие нибудь технические или технологические препятствия для оцинковки деталей кузова Нивы в той же ванне или по той же технологии что и кузов Калины? 

1.4 Абразивный износ. Год назад на пороги введено покрытие противошумной мастикой (антигравийка). С сентября 2015 запланировано введение наклейки защитной полиуретановой пленки на арки заднего колеса 
Автомобили с защитной полиуретановой пленкой на арках заднего колеса с 14 сентября в продаже 

Вопрос: Во время поездки на ВАЗ было показано место планируемого размещения пленки - нижняя передняя часть арки, в месте примыкания к порогу. Нами был показан еще один участок, подвергающийся пескострую - задняя часть арки и низ боковины, в районе расположения брызговика. Там пленки теперь тоже есть? 

1.5 Натиры (уплотнитель ветрового стекла, подфарник). На автомобилях, покрытых 2х-слойными эмалями, ситуация лучше. Других решений пока нет 

Вопрос: Применяется ли уже уплотнитель лобового стекла нового "зубильного" профиля из более мягкой резины? Если еще нет, то когда? 

2 Двигатель. 

Решение принято - будет устанавливаться двигатель 2123.
Данное решение очень разочаровало.

Вопросы по двигателю:  
1. Будет ли на Ниву установлен двигатель 2123 в том виде, в котором он сейчас выпускается для СП GM-АвтоВАЗ или будут какие либо изменения. Если будут - просим указать какие. 
2. Как будет реализовано управление дросселем. Механика как у GM? Е-Газ? 
3. Будет ли сохранено верхнее расположение генератора как на 2123? 
4. В чем преимущества двигателя 2123 перед 21214? 
5. Насколько решение по двигателю окончательное, есть ли возможность его пересмотра через какое то время? Например, после выполнения контракта по заказу двигателей для GM? 

3 Внедрение узлов подшипников ступиц 


4 Качество шин 

Мероприятия по переходу на новую шину (в том числе и в соответствии с новыми требованиями по шуму качения) 
Руководством проекта ЛАДА 4х4 принято 2 направления работы:1) о доработке характеристик шин существующей размерности 185/75 R16, и (возможно с другим поставщиком); параллельно 2) о старте переговоров с поставщиками о разработке шины размерности 195/80 R15. Работы начаты в сентябре 2015 
Вопросы
1. Будет ли переход на шину новой размерности полным или после выпуска новой шины часть машин продолжит комплектоваться 16-дюймовыми колесами? 
2 Новые шины будут всесезонными или летними? 
3. Когда планируется окончательный отказ о шины К-156-1 и переход на новые шины? 
4 какое решение принято по запасному колесу? Нынешнее 16-дюймовое в роли "докатки" или полноразмерное запасное колесо? 

5 Индикация кодов ошибок 
Индикации кодов ошибок в комбинации приборов модернизированного автомобиля не будет.

Очень жаль. Считаем , что тот кто инициировал и тот кто утвердил данное решение лишили Ниву одного из основных преимуществ и критериев привлекательности для покупателя - возможности ремонтировать ее своими силами в любых отдаленных уголках нашей огромной страны. 

Ваше обоснование отказа - дороговизна внесения изменений в программу контроллера, извините, нелепо. Нужна совсем небольшая доработка софта комбинации приборов, а это совершенно мизерные вложения на фоне остальной модернизации. 

Решением об отказе от индикации кодов ошибок вы лишили Ниву преимущества в ремонтопригодности, которого нет у конкурентов. 
Просим еще раз оценить и пересмотреть ваше решение. 

6 Модернизация электрооборудования. 
Перечислять большой объем текста не стал. 
Вопрос 1. Какие еще изменения кроме блока предохранителей, планируются по электрооборудованию? Стеклоочиститель, управление климатом, подогрев сидений? Напишите, пожалуйста, полный перечень с описанием функций новых агрегатов (например, количество режимов переднего стеклоочистителя, возможность регулировки паузы и т.п.) 

Вопрос 2. В ответах на наши вопросы 25.08 было написано, что некоторые предложения взяты в проработку: в частности цифровая индикация температуры двигателя, зуммер и предупреждение при перегреве, щелчки зуммера при работе указателей поворотов, индикация температуры наружного воздуха до -60гр.   Есть ли решение по этим предложениям?

Вопрос 3.  На наш вопрос о применении щетки заднего стеклоочистителя длинной 13" (330 мм) был ответ, что она не может применяться из-за длинны. 
Вопрос - тот, кто это ответил вообще к машине подходил? У всей страны длинная щетка устанавливается со времен начала выпуска 21213 в 98 году, а у него не влезает. Просим еще раз рассмотреть возможность применения щетки такой длинны.   Щетка  11-дюймов чистит  сектор  маленький по высоте, что отрицательно влияет на безопасность движения.

Вопрос 4 Решение по применению более мощного генератора было отложено до принятия решения по двигателю.  Вопрос с двигателем решен, будет ли применяться генератор повышенной мощности?

7 Новый отопитель + кондиционер 

8 ESP + EDS 

9 Сидения 

9.1 Внедрено изменение кас. салазок передних сидений с ограничителем с 08.10.2015. 
Вопрос:  Просим подробно рассказать, какие предусмотрены изменения в конструкции салазок и самих сидений. Какие именно узлы и детали и как именно изменены. 


9.2.  Разрабатываются новые сидения с улучшенной конструкций. Старт продаж ноябрь 2016 

Вопрос:  Новые сидения разрабатываются с нуля или к Ниве адаптируются уже применяемые на других моделях ВАЗа? Если адаптируются, то какая модель взята за основу? 

10 Вибрация 

Модернизируется промвал (применена муфта 2123 и балансировка с 800 на 2200 оборотов). Выпуск начат в сентябре 2015 

Вопрос 1 Достаточно ли этих мероприятий для полного прекращения вибрации? Многолетний опыт нивоводов убеждает в том, что применение Шнивской эластичной муфты и повышение оборотов при балансировке проблему вибрации не решает. 
Хотелось бы попросить ответить на вопрос М. Ледяева. и Ю. Антонова. 
Вопрос 2.  Почему  фатально упрощен весь комплекс изменений по устранению вибраций, продемонстрированный нам при поездке на АвтоВАЗ - Нива без вибраций Михаила Ледяева? На этой машине действительно не было вибраций! 
На  этот вопрос очень интересен ответ Н. Воробьёвой и И.Блинова. 

Вопрос 3 .  Будет ли продолжена борьба с вибрациями и шумом полной реализацией комплекса изменений, показанных на испытательной машине? 

11 Информационное сопровождение 

Командой проекта Lada 4х4 вопрос проработан, подготовлено и проведено совещание с участием заинтересованных служб ОАО "АВТОВАЗ". Задача передана в информационный центр и службу сопровождения потребителей. Ориентировочный срок завершения разработки - ноябрь 2015. На данный момент всю актуальную информацию по з/ч можно получить у дилеров по номеру шасси.

Вопросы:1.Какие именно задачи для информационного центра переданы. 
Создание каталога? Создание информационного портала на сайте ВАЗа? Создание "горячей линии"? Опишите подробно. 

2 Дилеры в курсе, что они теперь обязаны делиться информацией? Если позвонить дилеру, назвать VIN машины ОБЯЗАН ли он выдать точную информацию по требуемой детали? Если откажет, куда об этом сообщать? 

3. Если дилеры уже имеют базу по применению деталей на Ниву, то какие причины заставляют до сих пор хранить ее в тайне от потребителей? Так же как и информационные сообщения, которые отправлялись дилерам. По нашим наблюдениям дилеры или хранят их в тайне или элементарно не читают и не знают. 
При встрече на ВАЗе было предложение выложить их на сайт в открытый доступ - дело буквально одного часа и не требует никаких новых технических решений и финансовых вложений. 

12. Вопросы по модернизации, не относящиеся к ТОП-11 

1. Рассматривается ли решение по установке рулевой рейки? 

2. Во время поездки на ВАЗ нам показывали Ниву с большим количеством модернизированных узлов и агрегатов, в частности с новыми стеклоочистителями, ремнями безопасности, уплотнителями стекол, панелью внутренней обивки двери багажника и пр. Что из этих изменений будет реализовано в ближайшее время или уже реализовано? 

3.  Какие узлы и как модернизированы в связи с введением нового тех. регламента в 2016 году?