## Инструкция по подключению  ТОРН-52, -53.

Предупреждение!  После прочтения данной  инструкции оцените свои возможности по ее реализации и,  в случае сомнений,  обратитесь за помощью к автоэлектрику. В инструкции приведен общий алгоритм действий без учета особенностей конкретной модели автомобиля.

Краткая последовательность действий.

- Основываясь на отчетах некоторых пользователей, рекомендую организовать отдельную цепь питания генераторной установки. Это позволит исключить взаимное влияние новых и штатных элементов электрооборудования. Приготовьте обычное автомобильное реле и предохранитель на 8…10 А с держателем.   Прежде всего, снимите «+» клемму с аккумулятора. Извлеките штатный щеточный узел с интегральным регулятором напряжения (РН) и с помощью кусачек отсоедините от  обеих щеток  выводы штатного РН. Практичнее использовать аналогичный неисправный регулятор напряжения, ресурс щеток которого еще не исчерпан, а штатный положить в багажник. Короткий провод от  дополнительных диодов генератора следует снять со штекера, связанного с одной из щеток.  В результате на первом шаге Вы имеете щеточный узел, обе щетки которого отсоединены от всех остальных элементов регулятора и генератора, причем одна из щеток соединена со штекером (на рисунке она слева, а на схеме - снизу). Если генератор  имеет выносной регулятор напряжения, то  одна из щеток обычно соединена с массой (корпусом генератора). Обязательно устраните эту связь и подсоедините к этой щетке + питания с выхода дополнительного реле.

- Припаяйте к выводу другой щетки (на схеме – верхняя), длинный провод, выходящий из ТОРН. Провод удобнее подводить через просверленное для этого отверстие в пластмассовом основании используемого щеточного узла, а не через прорезь в корпусе генератора. Для удобства последующего возврата к штатной схеме можно сделать это соединение разъемным, обеспечив минимальное переходное сопротивление и защитив от влаги и грязи.

- Подключите дополнительное реле согласно схеме. Сечение  провода в цепи +клемма аккумулятора - реле – штекер щетки должно быть на менее 1,0…1,5 мм2.   Фактически вход «Питание +» является управляющим - появление на нем напряжения подключает измерительный вход и питание управляющей части схемы ТОРН к + клемме аккумулятора.

- Подключение узла управления контрольной лампой (провод разъема «Индикация») может быть выполнено одним из двух способов – со штатной  лампой или дополнительным светодиодом. Второй способ менее трудоемок. Подключение этого выхода не обязательно. Соответствующий провод следует изолировать.

Способ 1. Снимите с вывода D генератора провод, идущий к контрольной лампе и подключите его к проводу «Индикация», согласно схеме. Следует  удалить добавочный  резистор, который в штатной схеме обеспечивает ток начального возбуждения, а в новой схеме бесполезно  нагружает выходной каскад узла управления контрольной  лампой и может вызвать КЗ в выходном транзисторе каскада.

Способ 2. Дополнительный индикаторный светодиод VD закрепите в удобном месте панели приборов и подключите его через резистор к + питания и к проводу «Индикация», согласно схеме (пуктир). Номинал резистора  зависит от типа светодиода (обычно 1….1,5 кОм, мощность 0,25 Вт). Особенности работы КЛ описаны на страничке.

- Вход «Т° двигателя» подключите к датчику температуры двигателя (охлаждающей жидкости), который связан с индикатором температуры на приборной панели. В отечественных карбюраторных автомобилях датчик температуры расположен на блоке двигателя. В карбюраторных двигателях напряжение на выходе термодатчика, при котором отключается стартовая коррекция напряжения, составляет примерно 6,5…7 В, а в инжекторных  - 0,9В. Эти значения, с учетом разброса параметров датчиков, соответствуют температуре двигателя выше 60…70 С°. Не спутайте с датчиком температуры, управляющим включением электродвигателя вентилятора. Если повышение зарядного тока аккумулятора при работе холодного двигателя не требуется, то соедините этот вход с массой.

- Узел блокировки генератора («Блокировка») подключите к проводу датчика аварийного давления масла (ДД). При замыкании этого входа  на массу (контрольная лампа давления горит) обмотка возбуждения генератора отключается и, тем самым, временно прекращается отбор мощности при пуске двигателя или протекание тока через обмотку возбуждения при включенном зажигании, но остановленном двигателе. Подключение этого входа обязательно.

- Подключение провода «Коррекция» зависит от   модификации ТОРН.   В карбюраторных автомобилях имеется один или два источника сигнала для управления динамической коррекцией.  Если есть система ЭПХХ, то это датчик закрытого положения дроссельной заслонки (микровыключатель или винт-датчик карбюратора), а при ее отсутствии - выключатель стоп-сигнала,. В первом случае следует применять модификацию 53, в которой узел динамической коррекции срабатывает при подаче на его вход потенциала массы при отпущенной педали газа. Вход  «Коррекция-» подключается к датчику-винту карбюратора «Солекс» или к тому выводу микровыключателя карбюратора «Озон», на котором  появляется потенциал массы при отпущенной педали газа (при нажатой педали на этом выводе имеется напряжение бортовой сети). Во втором случае следует применять модификацию  52, в которой динамическая коррекция включается при подаче вход узла коррекции положительного напряжения, снимаемого с выключателя стоп-сигнала при нажатии педали тормоз. Провод «Коррекция +» удлиняется, протягивается в салон и подключается к тому выводу выключателя стоп-сигнала, на котором появляется напряжение бортовой сети при нажатии педали «тормоз».

Подключение входа «Коррекция» не обязательно. Если эта функция не требуется, изолируйте провод.  Если возникла необходимость ускоренно восстановить заряд аккумулятора, можно повысить зарядное напряжение на 0,5…0,6 В, соединив вход коррекция с массой (ТОРН-53) или +12В (ТОРН-52). При желании и наличии паяльника можно ввести переключатель режимов коррекции: автоматический или ручной.

Рис. 2. Схема подключения ТОРН-52.

8. Лепесток кабеля датчика закрепите под гайку стяжного болта плюсовой клеммы аккумулятора. Термочувствительный элемент датчика находится под красной термоусадкой. Не допускайте чрезмерных механических воздействий в этой зоне! Если диаметр болта больше диаметра отверстия лепестка термодатчика, то не следует рассверливать или растачивать отверстие. Лучше вырезать сектор лепестка так, чтобы набросить лепесток на болт и прижать его гайкой. Настоятельно рекомендую при этом почистить плюсовую клемму и обеспечить надежный механический и электрический контакт с наконечником провода. В противном случае из-за плохого контакта место соединения может нагреваться, что будет зарегистрировано термодатчиком и повлечет за собой снижение зарядного напряжения. Подключение термодатчика обязательно!

9. Короткий провод с лепестком соедините с корпусом автомобиля или непосредственно с минусовой клеммой аккумулятора. Проверьте и, при необходимости, обеспечьте качественную массу на основных элементах электрооборудования – генератор, двигатель, стартер, минусовой провод аккумулятора. В авто не первой молодости рекомендую не ограничиваться электрической связью через металл кузова, а дополнительно соединить эти элементы оборудования проводом сечением 2...5 мм2, как это обычно сделано в иномарках. Закрепите ТОРН в любом удобном месте моторного отсека рядом с аккумулятором. Для этого можно применить двухсторонний скотч или пластиковый стяжной хомут. Присоединительные провода обрежьте или нарастите по месту. Не располагайте ТОРН вблизи горячих деталей двигателя или системы охлаждения.

Ориентировочная   зависимость напряжения на аккумуляторе от температуры его электролита.

| Температура,(С | -20 | -10 | 0 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, В | 14,7 | 14,5 | 14,2 | 14,0 | 13,9 | 13,8 | 13,7 | 13,6 |

Напряжение в небольших пределах можно отрегулировать потенциометром, расположенным внутри корпуса.

adam@medicom-mtd.com,    adam@pbox.ttn.ru ,   ICQ 388-900-638,   тел.  +7-918-500-6352,                         19.01.2011