ОАО "Орбита", г. Саранск

МИКРОСХЕМА ЧАСТОТНОГО КОМПАРАТОРА ДЛЯ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМАЙЗЕРОМ АВТОМОБИЛЯ – КР1086СС1

Выпускаемая специализированная полупроводниковая микросхема КР1086СС1 (рис. 1) для блоков управления экономайзером принудительного холостого хода (БУ ЭПХХ), позволяет существенно снизить себестоимость блоков ЭПХХ, как за счет существенного сокращения числа элементов в блоке, так и за счет возможности программирования ИС на любую частоту из всего диапазона рабочих частот БУ ЭПХХ отечественных автомобилей (рис. 2).

Менее чем пятипроцентную погрешность задания частот обеспечивает генератор на кварцевом резонаторе (32768 Гц) и пятиразрядная двоичная дискретность разбиения частотного диапазона.

Конструкция: ИС КР1086СС1 выпускается в корпусе DIP 16.

Рис. 1. Структурная схема ИС КР1086СС1.

Рис. 2. Вариант схемы применения ИС КР11086СС1 в БУ ЭПХХ (fвкл=38,1 Гц, fоткл=49,7 Гц).

## Предельно допустимые значения режимов эксплуатации ИС КР1086CC1.

| Наименование параметра, | Буквенное | Норма |
| --- | --- | --- |
| единица измерения | обозначение | не менее | не более |
| Напряжение питания, В | UCC | 8 | 20 |
| Ток потребления, мА | ICC | 6 | 12 |
| Выходной ток, мА | Iо | ( | 10 |
| Входное напряжение, В (выводы 9–14) | UI | –0,3 | 6,5 |
| Выходное напряжение, В (вывод 1) | UOUT | –0,3 | 30 |
| Диапазон рабочей температуры, oC | Tamb | –40 | 85 |

Назначение выводов ИС

| Номер вывода | Обозначение | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | OUT | Выход |
| 2 | IN1 | Вход 1 (с датчика частоты вращения) |
| 3 | PB | Вход блока защиты |
| 4 | GND | Общий |
| 5 | Ucc | Напряжение питания |
| 6 | OS1 | Выход генератора (на кварцевый резонатор) |
| 7 | OS2 | Вход генератора (с кварцевого резонатора) |
| 8 | IN2 | Вход 2 (принудительное включение ИС) |
| 9 | ION1 | Входы кодирования частоты включения |
| 11 | ION2 |  |
| 13 | ION3 |  |
| 10 | IOFF1 | Входы кодирования частоты отключения |
| 12 | IOFF2 |  |
| 14 | IOFF3 |  |
| 15 | UREF | Выход источника опорного напряжения |
| 16 | Ucc | Напряжение питания |

Режим программирования частот

| Состояние входов кодирования | Частота переключения |
| --- | --- |
| I3 | I2 | I1 |  |
| H | H | H | 71,3 |
| H | H | F | 68,3 |
| H | H | L | 65,6 |
| H | F | H | 63,1 |
| H | F | F | 60,7 |
| H | F | L | 58,5 |
| H | L | H | 56,5 |
| H | L | F | 54,6 |
| H | L | L | 52,9 |
| F | H | H | 51,2 |
| F | H | F | 49,7 |
| F | H | L | 48,2 |
| F | F | H | 46,8 |
| F | F | F | 45,5 |
| F | F | L | 44,3 |
| F | L | H | 43,1 |
| F | L | F | 42,0 |
| F | L | L | 41,0 |
| L | H | H | 40,0 |
| L | H | F | 39,0 |
| L | H | L | 38,1 |
| L | F | H | 37,3 |
| L | F | F | 36,4 |
| L | F | L | 35,6 |
| L | L | H | 34,9 |
| L | L | F | 34,2 |
| L | L | L | 33,5 |

C техническими вопросами обращайтесь по телефону: (834 2) 25 - 41 -37 - Сурайкин Александр Иванович (нач. КБ схемотехники ИМС)