Вопросы по Справке от 24.07.2015

Главному инженеру
проекта Lada 4x4
И. В. Блинову

Уважаемый г-н Блинов, клуб Нива 4х4 убедительно просит Вас как можно подробнее ответить на все вопросы, возникшие в ходе изучения подписанной Вами "Справки о состоянии работ по мероприятиям ТОП-11 предложений по модернизации Lada 4х4".

Справка, пункт 1.  Борьба с коррозией.

1.  Сварные швы, стыки (видовые -  крыша, порог, крыло).  Окончательную проверку проходят два решения: 1) подштамповка с мастикой и 2) использование защитной пленки, наклеивающейся на сварной шов до покраски. Работы продолжаются.  Ориентировочный срок принятия окончательного решения – сентябрь 2015.

2.  Катафорезное  покрытие.  Проведен  анализ  технологического  процесса нанесения  катафарезного  грунта.  Разработан  план  мероприятий  по  устранению выявленных  замечаний  и  недостатков.  Мероприятия  будут  реализованы  во  время остановки производства с 27.07 по 17.08.2015 (во время корпоративного отпуска).

3. Сколы (капот, облицовка радиатора, рамка ветрового стекла).  С 2015 года часть выпуска автомобилей  (около 800 кузовов в месяц) покрывается 2х-слойными эмалями (в т.ч.  металлизированными),  что  улучшает  устойчивость  к  сколам.  Других  мероприятий пока не предусмотрено.

4.  Абразивный  износ.  Год  назад  на  пороги  введено  покрытие противошумной мастикой  (антигравийка).  С  сентября  2015  запланировано  введение  наклейки  защитной полиуретановой пленки на арки заднего колеса.

5.  Натиры (уплотнитель ветрового стекла, подфарник). На автомобилях, покрытых 2х-слойными эмалями, ситуация лучше. Других решений пока нет.

Вопросы:

1.  Корпоративный отпуск закончился. Намеченные мероприятия завершены успешно?

2. Почему нет ни слова о заказываемых штампах боковин? Просим ответить по поводу штампов на несколько подвопросов:
2.1. Штампы будут для внешних деталей или для внутренних? Или же и для внешних, и для внутренних?
2.2. Во время поездки нам объяснили, что проблемы коррозии в значительной степени вызваны использованием плохого металла - штампы не подходят для современного, более прочного и коррозионно-стойкого металла. Новые штампы позволят перейти на качественный металл?
2.3. Если на боковинах после внедрения новых штампов будет использоваться качественный металл, а остальные детали кузова будут штамповаться по-старому, из некачественного металла, не возникнет проблем со сваркой деталей из разного по свойствам металла?

3. Мы слышали, что на ВАЗе изучался вопрос цинкования деталей кузова Нивы, но по каким-то причинам от оцинковки отказались. Просим сообщить, почему было принято такое решение, и нельзя ли повторно провести такие испытания?

4. Нам показывали Ниву, где сварные швы залиты оловом. Мы знаем, как хорошо сохранились кузова Нив, выпущенных в середине 80-х годов, когда использовался этот технологический прием, хотя им уже по 30 с лишним лет! Почему в ответе АвтоВАЗа даже не упомянут этот способ борьбы с коррозией сварных швов?

5. Если кузова с 2-хслойной окраской лучше сопротивляются коррозии, то:
5.1. Насколько дороже стоит Нива с 2-хслойной окраской кузова?
5.2. Когда 100% кузовов Нивы будут окрашиваться в 2 слоя?

6. Будут ли сделаны вентиляционные отверстия в коробах, к которым крепятся передние кронштейны нижних продольных штанг заднего моста? На то, что короба не имеют ни одного отверстия для вентиляции и гниют изнутри, было показано во время встречи на заводе И. Блинову и М. Ледяеву. Блинов фотографировал.

7. Будут ли закрыты пленкой или защищены иным способом места пескоструя заднего крыла за брызговиком заднего колеса?

Справка, пункт 2. Новый двигатель.

Принятие решения – не ранее октября 2015.

Вопросы:

1. Будет принято решение о замене в принципе, или же будет рассматриваться выбор между 21116 1,6 л и новым 1,8?

2. Связан ли срок (октябрь) с переговорами с GM-АвтоВАЗ об установке нового двигателя и в Ниву, и в Шниву? Об этом много пишут в СМИ.

Справка, пункт 3. Внедрение узлов подшипников ступиц.

В соответствии с действующим решением (Приказ № 447) - выпуск в марте 2016.

Вопросы:

1. Будет ли взаимозаменяем поворотный кулак с новым узлом ступицы (с двухрядным подшипником) с поворотными кулаками ранее выпускаемых моделей. Если будет, то просим указать, на какие модели его можно ставить в сборе, а для каких потребуется замена каких-либо деталей, например шаровых опор или деталей рулевой трапеции.

2. По информации, полученной во время поездки, на Ниву планируется установка рулевой рейки, в связи с тем, что ZF прекращает массовое производство комплектующих для рулевого механизма Нивы с ГУР. Будет ли переход на рулевую рейку и когда примерно?

Справка, пункт 4. Качество шин.

Мероприятия по переходу на новую шину (в том числе и в соответствии с новыми требованиями по шуму качения) нарабатываются. Крайний срок перехода на новые шины - 01.01.2017.

Сначала не вопрос, а заявление.

АвтоВАЗ стараниями Клуба Нива 4х4 подробно проинформирован о том, что комплектует выпускаемые Нивы сугубо летними шинами К-156-1, на которых просто опасно ездить зимой. При этом шины К-156-1 маркируются, как всесезонные (надпись "M+S"), что вводит пользователей Нивы в заблуждение. Информация об опасности этих шин в зимний период содержалась в обоих Отчетах Клуба - в 2014-м и в 2015-м годах - и это очень легко доказать. Тем не менее, АвтоВАЗ откладывает решение этой очень серьезной проблемы до начала 2017 года.

В случае, если станет известно, что Нива или ее владелец пострадали в зимний период из-за свойств шин, Клуб приложит максимум усилий для того, чтобы пострадавший (пострадавшие) подали иск в суд на АвтоВАЗ с требованием полного возмещения полученного вреда. И мы постараемся как можно шире распространить информацию об этом в Интернете и СМИ, как это бывает с так называемыми, «резонансными преступлениями».

Теперь вопросы:

1. Будут ли проводиться испытания новых шин при отрицательных температурах?

2. Если да, то при каких температурах (максимальных и минимальных) будут проводиться испытания, на каком покрытии, можно ли будет ознакомиться с их результатами (лучше в сравнении)?

3. Будет ли вводиться комплектация зимними шинами при выпуске машин в зимний период?

4. Какие размерности, марки и модели шин предположительно будут испытываться?

Справка, пункт 5. Индикация кодов ошибок.

Индикации кодов ошибок в комбинации приборов модернизированного автомобиля не будет.  В конструкции предусмотрена полевая диагностика. Предусмотрен аварийный режим работы системы ЭСУД для движения до ближайшей СТО.

Вопросы:

1. Разъясните термин "полевая диагностика", как она работает и что показывает при проверке, какие действия необходимы со стороны водителя для ее активации? В Инструкции по эксплуатации ни о какой "полевой диагностике" не написано.

2. При каких неисправностях ЭСУД и двигателя движение на машине невозможно или запрещено даже в аварийном режиме, и как об этом будет информироваться водитель?

3. Какое максимальное расстояние может проехать автомобиль до сервисного центра в аварийном режиме при наличии критических ошибок, например "Р1301 - Р1304 - пропуски воспламенения в цилиндрах, критичные для нейтрализатора"?

4. Какое расстояние способен проехать автомобиль с ошибкой "P0335 - Отсутствует сигнал датчика положения коленвала"?

5. АвтоВАЗ по гарантии обязан оплачивать доставку автомобиля, двигатель которого не заводится, в сервисный центр эвакуатором? В том числе, если в качестве эвакуатора используется вертолет? Ведь Нива может эксплуатироваться в сотнях километров от центров цивилизации!

6. Каковы объективные причины отказа пожеланию потребителей о внедрении индикации кода неисправности?

Просим подробно ответить на все заданные вопросы!

А вот пример того, как индицируются коды ошибок в иномарке.

Додж Караван: видеоролик http://www.youtube.com/watch?v=XV3C6lb2bGk и описание http://www.caravasha.ru/kody_oshibok_dodge_tablisa.html . Сделайте так же - можно даже не указывать в Инструкции, мы сами объясним. И сервисмены по телефону могут попросить клиента выполнить подобную несложную операцию и сообщить им коды ошибок.

Справка, пункт 6. Общая модернизация электрики.

Монтажный блок появится вместе с новой панелью приборов в 2016 году.

Электрика в Ниве очень устарела. При каждой модернизации – а их было немало – добавленные реле буквально распихивались по всем щелям, причем у машин разных лет выпуска расположение этих реле различное, что очень сильно затрудняет поиск нужного. Поэтому назрела переделка всей системы коммутации.

Этот глобальный пункт на самом деле содержит много подпунктов. Здесь они только перечислены с небольшими комментариями. Подробнее по каждому подпункту смотрите Отчет – эти пункты в главе 8 отмечены звездочками.

1. Разъемы. Использовать современные коммутационные элементы. По разъемам инжекторной подсистемы претензий нет.

2. Единый монтажный блок: собрать вместе предохранители и реле.

3. Масса. Исключить крепление массы просто на саморезы.

4. Генератор. Более мощный генератор и необходимо поднять его наверх!
Поставить предохранитель 60А в разрыв цепи генератор-АКБ. Бортовую сеть подключать к АКБ, т. е. после предохранителя.

4а. Не дожидаясь общей модернизации электрики, защитить генератор от протечек антифриза из системы охлаждения – поставить простой пластиковый козырёк.

5. Предохранители поменять на флажковые и разместить в едином монтажном блоке.

6. Электровентиляторы системы охлаждения. Сотрудники АвтоВАЗа пришли к выводу, что нужно по первому температурному порогу включать их электрически последовательно, а по второму - переключать на параллельную работу (АвтоВАЗ, А. В. Золотенков).

7. Комбинация приборов. Четыре предложения изложены в главе 12 Отчета.

8. Звуковой сигнал парный: высокого и низкого тона. Обеспечить герметизацию подходящих проводов, как это сделано сейчас.

9. Корректор фар – вместо гидрокорректора ставить только электрокорректор.

10. Стеклоочистители фар - разработкой для 21214М занимался на АвтоВАЗе Евгений Егоров.

11. Задние фонари. По имеющейся информации новые задние фонари разработаны и выпускаются! Внедряйте их!

12. Подрулевой переключатель – установить современный от переднеприводных ВАЗов.

13. Новые стеклоочистители лобового стекла разработаны, просим их внедрить.

14. Стеклоочиститель заднего стекла. Ставить дворник 33 см, сделать два режима работы заднего стеклоочистителя: постоянный и прерывистый.

15. Обогрев заднего стекла. Убрать саморез, проложить надежный провод массы.

16. Освещение салона. Внедрить центральный плафон от Lada 4x4 Urban.

17. Вентилятор отопителя – внедрить в составе нового отопителя.

18. Электростеклоподъемники – внедрить те, что ставятся на Lada 4x4 Urban.

19. Клавиши – обеспечите подсветку всех клавиш без исключения! Изучить вопрос о переходе на светодиодную подсветку.

20. Дополнительное освещение и проводка – свет под капотом, у замка зажигания, в бардачке и в багажнике, гнезда прикуривателя под капотом и в багажнике (для светильников-насосов). Предусмотреть 2хUSB-зарядник.

21. Разные пожелания. Сделать подогрев зеркал.

Только один из этих пунктов - единый монтажный блок.

Вопрос:

А что с остальными 20-ю пунктами?

Справка, пункт 7. Новый отопитель + кондиционер.

1. Производительность и шум работы мотора:  внедрен подшипник (качения) вала двигателя отопителя с мая 2014, а также переход на смазку более низкую по температуре замерзания (с -40 на -50 градусов) с октября 2014.

2.  Доработанный  по  допускам  (по  качеству)  вал  двигателя  вентилятора  -  с сентября 2015.

3. Качество крана отопителя:  произведена замена материала мембраны, ведется работа по улучшению технологии изготовления у поставщика.

4. С новой панелью приборов решаем все эти вопросы. Старт продаж – 2016.

Мы не поняли, зачем указывать в Справке давно сделанное заводом.

Вопросы:

1. Просим максимально полно расшифровать, что имеется в виду под фразой "С новой панелью приборов решаем все эти вопросы".

2. Какие компоненты системы отопления и вентиляции будут заменены, а какие останутся прежними?

Справка, пункт 8. ESP + EDS.

ESP  +  EDS  не  предусмотрено  в  рамках  модернизации  так  как  повлечет значительное увеличение стоимости автомобиля.

Вопросы:

1. Укажите, пожалуйста, какие цифры подразумевает "значительное увеличение стоимости автомобиля"? Увеличение стоимости составит 2...3 процента или другую цифру, можно в рублях? 
По прайсам автосалонов на комплектации Лада 4х4 видно, что добавление АБС увеличивает стоимость менее, чем на 5 процентов, а АБС - более сложная система (по железу, по крайней мере), чем доработка АБС до включения ESP + EDS.

2. При отсутствии планов внедрения ESP, рассмотрите, пожалуйста, вариант внедрения EDS как дополнение к АБС без ESP. Что потребуется добавить и/или изменить в имеющейся системе АБС для добавления EDS?
Предполагаем, что такая доработка возможна либо чисто программным путём, либо с минимальным добавлением электрически управляемых клапанов.

3. А разве ESP с 2016 года не становится обязательной для всех машин, идущих на экспорт? Просим подробно объяснить.

Справка, пункт 9. Сидения.

Заменен  поставщик  сидений.  Конструкция  не  изменилась,  применены  новые, качественные  материалы  и  технология,  что  повысило  качество  изготовления.   Выпуск  - июль 2015.

Вопросы:

1. Июль 2015 года прошел. Новые сиденья внедрены?

2. Что подразумевается под новыми материалами? Наполнитель? Или материал каркаса (металл, сплав) сюда попадает тоже? Прочность сидений увеличилась? Основные поломки каркаса - это разрыв материала трубы, через которую проходит ось регулировки наклона, около точек сварки со спинкой, а также вертикальные участки каркаса спинки П-образного сечения. Каким меры приняты для усиления этих "больных" мест?

3. Удалось ли уменьшить усилие при регулировке положения сиденья, спинки и складывании сиденья?

4. Тест нагрузки проведен, как у настоящих автомобилей, или опять верим на слово?

5. Что с сиденьями 2131? Какие из используемых на ВАЗовских машинах сидений будут устанавливать в 2131.

Справка, пункт 10. Вибрация.

Модернизируется  промвал (применена  муфта 2123 и балансировка с 800 на 2200 оборотов). Выпуск – с сентября 2015.

Вопросы:

1. Будет ли реализован весь комплекс мер по борьбе с вибрациями, продемонстированный нам на опытной машине (муфта+опоры РК и КПП, изменение мест крепления опор РК к кузову)? Или модернизация ограничится только заменой муфты и условиями балансировки?

2. Будет ли в 2016 году произведена замена подушек двигателя на более мягкие?

Справка, пункт 11. Информационное сопровождение.

Проводится поиск технического решения. Срок – ноябрь 2015.

Вопрос:

А почему бы не начать с того, чтобы все извещения об изменениях, рассылаемые сервисным центрам, одновременно выкладывать в свободный доступ на сайте АвтоВАЗа? В том числе - сделать это со всеми извещениями за последние 2-3 года. И указывать VIN машины, с которого они начались, хотя бы во вновь вводимых извещениях. Для этого никаких новых технических решений не требуется...

Администратор клуба Нива 4х4
Ермолов Алексей aka ALER.
mailto:aler@niva4x4.ru