|  | НИВА «РЫСЬ» На базе автомобилей LADA 21214, 2131 Для повышения проходимости на грунтовых дорогах, пересеченной местности, вброд. |
| --- | --- |
| Трансмиссия. | Установлены дифференциалы самоблокирующиеся винтового типа в переднем и заднем мостах. |
| Ходовая часть. | Увеличены хода передней подвески колёс путём установки проставки под верхней шаровой опорой и установки передних амортизаторов с увеличенным на 25мм ходом (2123-2905004) |
|  | Установлены усиленные передние пружины (21218-2902712) для увеличения дорожного просвета и снижения динамических нагрузок от ударов при преодолении препятствий |
|  | Увеличены хода задней подвески путём установки задних амортизаторов с увеличенным на 50мм ходом (3151-2905006), усилен задний мост для предотвращения изгиба, а также приподнята опора задней пружины на 40мм для увеличения дорожного просвета. |
|  | Установлены колёса с шинами 235/75R15 (шина Российского производства) с увеличенными грунтозацепами |
| Кузов. | Доработаны арки колёс для обеспечения увеличенных ходов и размеров колес и установлены резиновые расширители арок |
|  | Установлены наружные зеркала увеличенной площади заднего обзора |
|  | Просвет автомобиля до поперечины передней подвески 255-265 мм Просвет до балки заднего моста 250-260 мм |
| Базовая стоимость комплектации “РЫСЬ” 21214 – 367 000 рублей с НДС Базовая стоимость комплектации “РЫСЬ” 21310 – 392 000 рублей с НДС Цены указаны на 10.02.2009 |
| Дополнительное оборудование | По заказу |
| 10 200 рублей | Верхний треугольный рычаг задней подвески вместо поперечной тяги и верхних тяг |
| 9 000 рублей | Независимая подвеска редуктора переднего моста |
| 27 000 рублей | Окраска кузова «камуфляж» |
| 1 150 рублей | Облицовка радиатора с эмблемой «БРОНТО» |
| 9 500 рублей | Багажник на крыше с дополнительными фарами |
|  | багажник на крыше с кронштейном запасного колеса |
| 27 000 рублей | кондиционер |
| 3 550 рублей | Тягово-сцепное устройство |
| 44 000 рублей | Люк в крыше |
| 4 700 рублей | Зеркала заднего вида с электроуправлением и электрообогревом |