Приложение №1

- Убрано 2 реактивные верхние тяги и 1 поперечная (Панара). Вместо двух верхних реактивных тяг установлен А-образный рычаг на базе нижнего рычага ВАЗ 2108. А-образный рычаг крепится через сайлентблоки на тоже крепление, что и стандартные реактивные тяги (на кузове). На мост установлена шаровая от ВАЗ 2108.

- Задний мост усилен (путем приваривания к нему сверху П-образного профиля 60х60).

- Установлен подрамник из швеллера №16 под раздаточную коробку и подрамник из 70-й квадратной трубы под КПП.

- Усилены лонжероны в местах крепления подрамника раздаточной коробки и КПП (путем вырезания из квадратной трубы 70х70, толщиной стенки 3мм, одной стенки и уставления ее на лонжерон, прикручивая ее через втулки из 45-й стали). Длина усиления лонжерона составляем 710мм.

- Лебедка (перед, зад).

- Передние и задние лонжероны были обернуты квадратной трубой и будут выпирать вперед на тоже расстояние, что и родное крепление бампера. Между креплением бампера установлена площадка под лебедку и сверху установлен стандартный бампер.

- Произведена резка арок по окружности на 30мм.

- Установлены колеса с размерами 31х10,5х15, Форвард Сафари 500. Заменены главные пары на аналогичные с передаточным числом 4.44 от ВАЗ 2102.

- На крышу установлен экспедиционный багажник из 76-й нержавеющей трубы. Полость багажника будет являться ресивером для воздуха.

- Изменена выхлопная система (т.к она не подходит из-за установки А-образного рычага).

- Лифт подвески 60мм.

- Установлен дополнительный аккумулятор. Оба аккумулятора были перенесены в багажник. Первый аккумулятор питает бортовую систему ТС. Второй аккумулятор питает лебедки.

- Установлен второй генератор.

- Установлена защита днища (от переднего бампера до заднего фланца раздаточной коробки).

- Установлен шноркель ( труба-воздухозаборник, выведенная от воздушного фильтра на уровень крыши. Данный воздухозаборник необходим при форсировании вброд водных преград, предназначен для защиты двигателя от попадания воды и, соответственно, предохраняет двигатель от гидроудара.)